ВРЕМЕННАЯ СХЕМА

СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ДАЛЬНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2012 – 2014 годы

пос. Дальний, 2012 год

1. Общие сведения о поселке Дальний, природно-климатические условия

п. Дальний образован в марте 1967 года, находится на берегу Усть-Илимского водохранилища, в 220 км от районного центра г. Железногорск-Илимский. Южная граница муниципального образования начинается в юго-западном углу лесного квартала 70 Игирминского лесхоза и проходит по южной границе лесных кварталов 71-73 Игирминского лесхоза. Далее граница проходит по заливу Талый до Усть-Илимского водохранилища, идёт по водохранилищу на северо-запад, затем поворачивает в устье р.Заречный на запад. Затем пересекает лесной квартал 36 и 35 Игирминского лесхоза на юг по западной его границе, проходит по западной границе квартала 40 Игирминского лесхоза и подходит к юго-западному углу лесного квартала 70 Игирминского лесхоза.

Климатические условия Дальнинского муниципального образования:

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24º. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры опускаются до -56º. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля.

Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июле-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50%, а за весь теплый период – 70-80% от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.

2. Существующее состояние и перспектива развития

Дальнинского муниципального образования

2.1. По состоянию на 01.01.2012г. общая численность населения поселка составляет 727 человек.

Промышленная сфера представлена лесозаготовительным предприятием ООО «Кристалл».

Розничная торговля представлена магазинами (таблица 1).

Сельская социально-административная сфера включает:

- администрация Дальнинского сельского поселения;

- муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Дальнинская СОШ»;

- фельдшерско-акушерский пункт поселка Дальний;

- Нижнеилимское лесничество;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек»;

- ОПС Железногорск-Илимский почтамт УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России» в поселке Дальний.

В состав жилого фонда поселка входят одно и двухэтажные дома в деревянном исполнении. Жилой фонд неблагоустроен, полностью с печным отоплением.

Услуги благоустройства представлены наличием централизованного электроснабжения. Соотношение степени благоустроенного и неблагоустроенного жилых фондов приведено в таблице 1.

Подача питьевой воды осуществляется с природного источника.

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог общей длиной 12,56 км. Покрытие автодорог грунтовое. Системы ливневой уличной канализации нет.

Площадь зеленых насаждений на территории общего пользования составляет 0,2 га.

Очистных сооружений п.Дальний не имеет.

Валовый объем от печного отопления неблагоустроенного  жилого фонда не учитывается.

2.2. Коммунальные услуги на территории поселка не предоставляются

2.3. Данная схема санитарной очистки предусматривает период развития территории с 2012 по 2014 год (включительно)

Предположительно за данный временной этап кардинального развития поселка не произойдет.  Ввод в действие новых  промышленных предприятий, учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в разрабатываемую Схему, не ожидается.

Таблица 1

| №п/п | Показатель | Ед.изм. | На начало 2012г. | На начало 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0,970 | 0,1000 |
| 2 | Численность населения, поживающего в домовладениях: -благоустроенных - неблагоустроенных | тыс.чел. | 0,727 | 0,727 |
| 3 | Количество объектов по степени благоустройства: - благоустроенные - неблагоустроенные | зданий | 168 | 168 |
| 4 | Этажность застройки: - одноэтажный -двухэтажные - трехэтажные | зданий | 162 6 | 162 6 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт: - количество посещений в сутки - количество сотрудников | чел | 12 5 | 12 5 |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дальнинская СОШ»: - школьники - сотрудников | чел. чел. | 51 24 | 51 24 |
| 7 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Ручеек» - дошкольники - персонал | чел. чел. | 34 11 | 34 11 |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение культуры ИДЦ «Ангара» - сотрудников | чел. | 7 | 7 |
| 9 | Администрация п.Дальний: - количество сотрудников | Чел. | 13 | 13 |
| 10 | Лесозаготовительное предприятие ООО «Кристалл» - количество работающих | чел. | 14 | 14 |
| 11 | Нижнеилимское Дальнинское лесничество: - количество работающих | Чел. | 7 | 7 |
| 12 | Магазины: - ИП Хлызов - ИП Татаренко - ООО «Илим» - ИП Конащенко | Торг. площ, м2 | 16,2 16 136,3 20,06 | 16,2 16 136,3 20,06 |
| 13 | ФГУП «Почта России»: - количество работающих | чел. | 2 | 2 |

2.4. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий и объектов приведены в таблице 2.

Таблица № 2

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пилорама ООО «Риф» | IV | 100,0 | Расстояние до ближайших домов составляет 40 м |
| 2. | Санкционированная свалка | II | 500,0 | Удаленность от населенного пункта на расстоянии 6 км. |
| 3. | Кладбище | III | 300,0 | Расстояние до ближайших домов составляет 200 м |
| 4. | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей. Лесозаготовительное предприятие ООО «Кристалл» | IV | 100,0 | Удаленность от населенного пункта на расстоянии 30 м |

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

территории Дальнинского муниципального образования

3.1. Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в расчетном периоде (2012 – 2014 годы). Расчетные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов, м3/год | Расчетная численность | Объем образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г | 2014г | 2012г | 2014г |
| 1. | Неблагоустроенный жилой фонд | 2,0 м3/год на одного человека | 727 | 727 | 1454 | 1454 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,18м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на одного сотрудника | 12*242 5 чел | 12*242 5 чел | 5,22 8,3 | 5,22 8,3 |
| 3. | МОУ «Дальнинская средняя школа | 1,66 м3/год на 1 сотрудника | 24 | 24 | 39,84 | 39,84 |
|  |  | 0,25 м3/год на 1 учащегося | 51 | 56 | 12,75 | 14 |
| 4. | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Ручеек» | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 11 | 11 | 18,26 | 18,26 |
|  |  | 0,43 м3/год на одно место | 34 | 42 | 14,62 | 18,06 |
| 5. | Сельский дом культуры | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 7 | 7 | 11,62 | 11,62 |
| 6. | Администрация Дальнинского МО | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 13 | 13 | 21,58 | 21,58 |
| 7. | Лесозаготовительное предприятие ООО «Кристалл» | 1,1 м3/год на одного сотрудника | 14 | 14 | 15,4 | 15,4 |
| 8. | ФГУП «Почта России»: | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 2 | 2 | 3,32 | 3,32 |
| 9. | Нижнеилимское лесничество | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 7 | 7 | 11,62 | 11,62 |
| 10. | Магазины: :/1,85-прод., 1,0-пром.товары/ - ИП Хлызов /промтовары/ - ИП Татаренко /промтовары/ - ООО «Илим» /продукты/ /пром.товары/ - ИП Конащенко /продукты/ /пром.товары/ | 1,0 м3/год 1,0 м3/год 1,85 м3/год 1,0 м3/год 1,85 м3/год 1,0 м3/год | 16,2 16 136,3 20,06 | 16,2 16 136,3 20,06 | 16,2 16 252,155 136,3 37,11 20,06 | 16,2 16 252,155 136,3 37,11 20,06 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1616,53 | 1621,22 |

3.2. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна быть максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

3.3. Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населенного пункта, отходы должны удаляться по единой планово-регулярной централизованной системе. Вывозка производится неспециализированной техникой предприятия ООО «Кристалл», в согласовании с Администрацией Дальнинского сельского поселения. Массовая централизованная вывозка носит преимущественно сезонный характер (апрель-сентябрь).

В остальной период времени вывозка мусора осуществляется населением самостоятельно. Сбор мусора по административным зданиям осуществляется в контейнерах для временного хранения. Так же осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

3.4. Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весенне-летний период в рамках мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности.

3.5. Эксплуатация места захоронения отходов должно соответствовать Гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (СанПиН 2.1.7.1322-03).

Для захоронения отходов производства и потребления отведена сельская санкционированная свалка, расположенная в 6 км от поселка, общей площадью 2 га.

Территория свалки не огорожена, контрольно-пропускная система отсутствует. Наблюдательными скважинами для мониторинга подземных  вод не обустроена.

Объект введен в эксплуатацию в 1999 году. Ориентировочный объем накопленных отходов составляет 60 000 м3 ,

3.6. Сбор, транспортировка и размещение жидких бытовых отходов от зданий, сооружений, не канализованной части села должны проводиться в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов от 10.08.1997 № 155.

По состоянию на 01.01.2012 года, количество не канализованных строений (одноэтажные деревянные жилые дома, отдельно стоящие здания) составляет 168, количество проживающего населения  727 человек.

Не канализованный жилой фонд, объекты общественного назначения обустроены надворными постройками.

При среднегодовом нормативе образования  жидких бытовых отходов 3,0 м3/год на одного человека (согласно Методическим рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ), общее количество образующихся жидких отходов от неканализованной части села составит) 727челх3,0м3=2181,0 м3/год.

Сбор и удаление бытовых отходов производится естественным дренажом.

3.7. Протяженность уличной сети поселка составляет 12,56 км. Площадей, скверов и парков на территории поселка нет. Покрытие автодорог грунтовое. Системы ливневой уличной канализации нет. Уборка улиц производится специализированной дорожной техникой, принадлежащей ООО «Кристалл».

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Юридические и физические  лица производят уборку территорий, находящихся в их ведении в длину – на протяжении домовладении или эксплуатируемого участка, в ширину – до обочины проезжей части.

Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят  уборку территорий не менее 10 метров по периметру объекта. У входа в магазин устанавливается урна.

Учитывая протяженность уличной сети и численность населения, количество имеющихся мусоросборных контейнеров считается недостаточным.

В зимний период очистка уличной сети от снега проводится силами ООО «Кристалл», бульдозером. Транспортно-производственной  базы, используемой при очистке территории не имеется.

3.8. Порядок регистрации и содержания собак и кошек, организация отлова безнадзорных животных регламентированы Правилами содержания собак и кошек в населенных пунктах Дальнинского сельского поселения, утвержденными Решением Думы Дальнинского сельского поселения от 26 февраля 2008 года № 5

3.9. Отработанные ртутьсодержащие лампы.

Деятельность в сфере обращения с отходами первого класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы) регламентируется Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.03.2011 г. № 201 «Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

3.10. Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством фельдшерско-акушерского пункта поселка Дальний.

4. Потребность в капиталовложениях при реализации

временной схемы очистки территории

В целях реализации данной Временной схемы необходимо приобретение следующей спецтехники и оборудования

(таблица 4).

| № п/п | Наименование необходимой техники, оборудования | Количество единиц | Ориентировочная стоимоть приобретения, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грейдозер | 1 | 2,4 |
| 2. | Мусоровоз | 1 | 2,1 |
| 3. | Водовозная машина | 1 | 1,0 |
| 4. | Мусорные контейнеры | 30 | 0,1 |
| 5. | Урны металлические | 40 | 0,05 |
|  | Итого: |  | 5,65 |

5. Административно-экономическое регулирование процесса обращения

с отходами производства и потребления

5.1. Распоряжение мэра Нижнеилимского района от 30.09.2003 г. № 1053 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и показателей плотности отходов».

5.2. Решение Думы Дальнинского сельского поселения Нижнеилимского района  от 17.04.2009 г. № 16 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории муниципального образования администрации Дальнинского сельского поселения Нижнеилимского района».

5.3. Решение Думы Дальнинского сельского поселения Нижнеилимского района 26 февраля 2008 года № 5  «О правилах содержания собак и кошек на территории Дальнинского сельского поселения».

5.4. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.03.2011 г. № 201 «Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дальнинского

муниципального образования

_______________ А.Н. Логинов

«___» __________ 2012 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района

_______________ В.В. Цвейгарт

«___» __________ 2012 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального  отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеилимском районе

______________ Г.В. Кожевина

«___» __________ 2012 г.

М.П.